Памятка

по эксплуатации пожарной сигнализации для заведующего

МБДОУ детского сада № 37 города Белово

В целях обеспечения устойчивой работы автоматической пожарной сигнализации необходимо:

1.​ Назначить лицо, ответственное за техническое обслуживание установки (приказом-распоряжением).

2.​ Ежедневно проверять исправность сигнализации путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.

3.​ Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т. п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них краски, извести и других материалов.

4.​ Во избежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ ставить в известность пожарную охрану.

5.​ Запрещается загромождать материалами пожарные извещатели, а также доступы к приемному аппарату.

6.​ Электрическая мощность сигнальной лампы не должна превышать 25 Вт.

7.​ Пожарная сигнализация должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном режиме. Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя "ночь-день" должна быть проверена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей при обнаружении таковых.

8.​ При включении установки с пункта пожарной связи части необходимо по телефону удостовериться, что объект находится под охраной.

9.​ В случае грубого нарушения правил технической эксплуатации и установки, повлекших повреждение аппаратуры линии блокировки или невозможности включения сигнализации при включении объекта виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности.

10.​ При работе сигнализации в режиме "Тревога" необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 101 и милицию по тел. 102. Исто

чник : http://ohrana-tryda.com/node/1596

Ответственный за пожарную безопасность        _____________  /Н.В.Наконечная/

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим

МБДОУ детского сада № 37 города Белово

_________ /Т.С.Вакуленко/

Приказ №13 от 22.01..2019г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

___________ /Т.Л.Кривицкая/

протокол № ____ от «__»___ 2019 г.