УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

детского сада № 37

города Белово

## __________  Т.С.Вакуленко

## Инструкция                                                                            Действия работника Учреждения в случае возгорания электроприбора

## Шаг 1

Выдернуть шнур электропитания из розетки (обесточить электроприбор).                                 Внимание: признаками возможного возгорания электроприборов являются:

- сильный нагрев прибора или его отдельных частей;

- искрение, вспышки света, треск и гудение в приборе;

- появление дыма, запаха горелой резины, пластика или дерева.

## Шаг 2

Накрыть электроприбор плотной тканью для исключения доступа воздуха к пламени.

## Шаг 3

Надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), чтобы избежать отравления продуктами горения.

## Шаг 4

Покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь.

## Шаг 5

Вызвать пожарную охрану.

## Шаг 6

Сообщить о возгорании руководителю образовательной организации или его заместителю по обеспечению безопасности.

## Шаг 7

Проветрить помещение после ликвидации возгорания.

Внимание: обстоятельства, при которых электрическая энергия может стать причиной пожара:

- короткое замыкание при нарушении целостности изоляции и соединении двух оголенных проводков одного электрического провода (сопровождается мощным искрением);

- плохой контакт в штепсельных вилках и электрических розетках (в этом случае может произойти их нагрев с последующим возгоранием электропроводки);

ремонт электроприбора, не отключенного от сети